IEPE是Integrated Electronics Piezo Electric的缩写，指内部集成了电路的加速度计。CA-YD-系列IEPE压电式加速度传感器内部自带了电荷放大器。供电和信号输出共用一根电缆（俗称二线制方式，即用同轴电缆给传感器供给 2-10mA的恒流电源，而输出信号也由这同轴电缆输出，国际上通称ICP方式）。降低了干扰，提供了可靠性，简化了测试方式。IEPE加速度传感器可以采用通用电缆进行传输。IEPE传感器同时可定制TEDS功能，为智能化测试提供必要的条件。

# 加速度传感器ADXL345典型应用

iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术，实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS加速度传感器可以用来测量加速度，或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态，帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽车等领域中的多种应用。根据不同的应用，加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提供更加方便灵活的解决方案。
本参考设计基于ADI公司的ADXL345，实现了加速度传感器的一系列典型应用，包括：计步器，闪信，硬盘跌落保护，人体跌倒保护，倾角测量，旋转检测，晃动检测，单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能，等等。

ADXL345：三轴数字输出iMEMS加速度传感器
• ±2，±4，±8，±16g可变的测量范围
• 最高13bit分辨率，固定的4mg/LSB灵敏度
• 3mm*5mm*1mm超小封装
• 23至140uA超低工作功耗，休眠状态功耗低至0.1uA
• 标准的I2C或SPI数字接口
• 32级FIFO存储
• 内置多种运动状态检测功能和灵活的中断方式

..